## Slide 1: Abschlussprojekt: Inverses Pendel mit Mecanum Rädern
Vinz und Johannes

## Slide 2: Schematischer Aufbau des Balancierroboters
Abbildung 1: Schema des Kollinear-Mecanum Fahrzeugs [1]
Abbildung 2: Proof-of-Concept-Prototyp [1] (eigene Abblidung und Konstruktionszeichnung einfügen)

## Slide 3: Aufbau des Robotergestells
Abbildung 3: 3D-Druck-Bauteile des Robotergestells aus PLA?

## Slide 4: Aufbau des Balancierroboters
Router (Kommunikation mit Computer über Ethernetkabel)
Batterie
4 Module (X5-4 ?)
4 Mecanumräder
Abbildung 4: Zusammengebauter Balancierroboter

## Slide 5: Kinematik des Fahrzeugs
Gleichung 1: Inverse Kinematik des Fahrzeugs
Vorzeichen in zweiter und dritter Zeile umgedreht, da Module 2 & 4 im Vergleich zu Modulen 1 & 3 umgedreht.
: Winkel der Rollen auf den Mecanumrädern bzgl. x-Achse
Vorgabe von , und duch Hebi Mobile I/O

## Slide 6: Reglerstruktur
Abbildung 5: PID-Kaskade [2]
Innere Kaskade: ausregeln Winkelfehler
Äußere Kaskade: ausregeln Geschwindigkeitsfehler in y-Richtung
Entfernung zwischen Radachse und dem Punkt auf dem Roboter, dessen Geschwindigkeit geregelt werden soll

## Slide 7: Winkelmessung
Der Kippwinkel wird mit einem Komplementär-Filter aus dem Gyroskop und dem Beschleunigungssensor berechnet.
Werte von im Komplementärfilter springt bei Nulllage zwischen Verdendung von .

## Slide 8: PI-Reglerkaskade
D-Anteil verschlächtert Reglerperformance, da bei Messung des Winkels Rauschen auftritt PI-Kaskade statt PID-Kaskade verwendet
I-Anteil und stationäre Vorsteuerung zusammen führen zu Überschwingen nur I-Anteil ohne Vorsteuerung verwendet
Keine Verwendung eines Motorkennfelds, da in Modulen internen Regler benutzt

## Slide 9: Weiteres:
Not-Stop, falls berechneter Winkel zu groß wird
Erweiterung um Ansteuerung des Roboters im Weltkoordinatensystem (vgl. Aufgabe 2-5) durch Verwendung der Transformationsmatrix möglich

## Slide 10: Anfgetretene Probleme beim Projekt
Abbildung 6: Zykluszeiten bei WLAN- bzw. Ethernet-Verbindung
Matlab nicht echtzeitfähig bzw. Hohe Latenzzeiten bei Kommunikation über WLAN Regelung über LAN-Verbingung
Kabel beeinflusst Gleichgewicht des Balancierroboters
Abstand der beiden inneren Räder sehr klein dünnere Befestigungsscheiben für die Räder an den Modulen

## Slide 11: Demonstration

## Slide 12: Quellen
[1] M. T. Watson, D. T. Gladwin, T. J. Prescott and S. O. Conran, “Design and control of a novel omnidirectional dynamically balancing platform for remote inspection of confined and cluttered environments,” 2018 IEEE pp. 473-478. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8349923&isnumber=8349837
[2] TUM Lehrstuhl für Regelungstechnik, “Skriptum zum Praktikum Reglerimplementierung auf Mikrocontrollern” 2019