## Slide 1: Abschlussprojekt: Inverses Pendel mit Mecanum Rädern
Vinz (Nachname ?) und Johannes Heidersberger

## Slide 2: Schematischer Aufbau des Balancierroboters
Abbildung 1: Schema des Kollinear-Mecanum Fahrzeugs [1]
Abbildung 2: Proof-of-Concept-Prototyp [1] (eigene Abblidung und Konstruktionszeichnung einfügen ?)

## Slide 3: Aufbau des Robotergestells
Abbildung 3: 3D-Druck-Bauteile des Robotergestells aus PLA?

## Slide 4: CAD-Modelle der Bauteile des Robotergestells, der Radhalterung und des Moduls

## Slide 5: Aufbau des Balancierroboters
Router (Kommunikation mit Computer über Ethernetkabel)
Batterie
4 Module (X5-4 ?)
4 Mecanumräder
Abbildung 4: Zusammengebauter Balancierroboter

## Slide 6: Kinematik des Fahrzeugs
Vorzeichen in zweiter und vierter Zeile der inversen Kinematik im Vergleich zu [1] umgedreht, da Rotationsachsen der Module 2 & 4 gegenüber den Modulen 1 & 3 in entgegengesetzte Richtung.
: Winkel der Rollen auf den Mecanumrädern bzgl. x-Achse
Vorgabe von Sollwerten für , und duch Hebi Mobile I/O
(Abbildung Schema ?)

## Slide 7: Reglerstruktur
Abbildung 5: PID-Kaskade [2]
Innere Kaskade: ausregeln Winkelfehler
Äußere Kaskade: ausregeln Geschwindigkeitsfehler in y-Richtung
Entfernung zwischen Radachse und dem Punkt auf dem Roboter, dessen Geschwindigkeit geregelt werden soll

## Slide 8: Winkelmessung
Der Kippwinkel wird mit einem Komplementär-Filter aus dem Gyroskop und dem Beschleunigungssensor berechnet.
Werte von im Komplementärfilter springt bei Nulllage zwischen Verwendung von .

## Slide 9: PI-Reglerkaskade
D-Anteil verschlechtert Reglerperformance, da bei Messung des Winkels Rauschen auftritt PI-Kaskade statt PID-Kaskade verwendet
Keine Verwendung eines Motorkennfelds, da in Modulen internen Regler benutzt

## Slide 10: Weiteres:
Not-Stop, falls berechneter Winkel zu groß wird
Erweiterung um Ansteuerung des Roboters im Weltkoordinatensystem (vgl. Aufgabe 2-5) durch Verwendung der Transformationsmatrix möglich (unsicher bei Transformationsmatrix ?)
Erweiterung um eine Vorsteuerung für besseres Führungsverhalten ohne Beeinflussung der Stabilität möglich
Nach [1] weist eine optimale Plattform eine Radkonfiguration auf, bei der die beiden mittleren Räder die gleiche Orientierung der Rollen haben, da dies einen gleichen Beitrag zu von jedem Rad liefert, während ein asymmetrischer -Vektor zu einer zusätzlichen Betonung der inneren beiden Räder führt. (unsicher wegen Begründung ?)

## Slide 11: Aufgetretene Probleme beim Projekt
Abbildung 6: Zykluszeiten bei WLAN- bzw. Ethernet-Verbindung
Hohe Latenzzeiten bei Kommunikation über WLAN Regelung über LAN-Verbindung
Ethernet-Kabel beeinflusst Gleichgewicht des Balancierroboters
Abstand der beiden inneren Räder sehr klein, kann unter Umständen zu Kollisionen führen dünnere Befestigungsscheiben für die Räder an den Modulen

## Slide 12: Demonstration

## Slide 13: Quellen
[1] M. T. Watson, D. T. Gladwin, T. J. Prescott and S. O. Conran, “Design and control of a novel omnidirectional dynamically balancing platform for remote inspection of confined and cluttered environments,” 2018 IEEE pp. 473-478. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8349923&isnumber=8349837
[2] TUM Lehrstuhl für Regelungstechnik, “Skriptum zum Praktikum Reglerimplementierung auf Mikrocontrollern” 2019