## Slide 1: Abschlussprojekt EMR: Inverses Pendel mit Mecanum Rädern
Vinzenz Wöhrl und Johannes Heidersberger

## Slide 2: Schematischer Aufbau des Balancierroboters
Abbildung 1: Schema des Kollinear-Mecanum Fahrzeugs (CMD) [1]
Abbildung 2: Proof-of-Concept-Prototyp [1]

## Slide 3: Konstruktion CAD
Nur eine Hälfte konstruiert, da symmetrisch
Orientierung Räder „1-2-1“ anstatt „2-2“ wie im Original; Vorteil Mittelverbinder kleiner  kann als ein Teil gedruckt werden (Druckraum 3D Drucker)

## Slide 4: Aufbau des Robotergestells
Abbildung 3: 3D-Druck-Bauteile des Robotergestells aus PLA

## Slide 5: Aufbau des Balancierroboters
Router (Kommunikation mit Computer über Ethernetkabel)
Batterie
4 Module (X5-1)
4 Mecanumräder
Abbildung 4: Zusammengebauter Balancierroboter

## Slide 6: Kinematik des Fahrzeugs
Vorzeichen in zweiter und vierter Zeile der inversen Kinematik im Vergleich zu [1] umgedreht, da Rotationsachsen der Module 2 & 4 gegenüber den Modulen 1 & 3 in entgegengesetzte Richtung.
: Winkel der Rollen auf den Mecanumrädern bzgl. x-Achse
Vorgabe von Sollwerten für , und duch Hebi Mobile I/O

## Slide 7: Reglerstruktur
Abbildung 5: PID-Kaskade [2]
Innere Kaskade: ausregeln Winkelfehler
Äußere Kaskade: ausregeln Geschwindigkeitsfehler in y-Richtung
Entfernung zwischen Radachse und dem Punkt auf dem Roboter, dessen Geschwindigkeit geregelt werden soll

## Slide 8: Winkelmessung
Der Kippwinkel wird mit einem Komplementär-Filter aus dem Gyroskop und dem Beschleunigungssensor berechnet.
Die Funktion hat eine Sprungstelle bei zwischen den Werten Verwendung von , was für einen Winkelbereich ausreichend ist
Radgeschwindigkeit aus arithmetischem Mittel aller Messwerte. Dadurch kann die Geschwindigkeit des Fahrzeugs in y-Richtung auch bei Rotation um z-Achse ermittelt werden. Vorzeichen wegen unterschiedlicher Orientierung der HEBI Module.

## Slide 9: PI-Reglerkaskade
D-Anteil in PID-Kaskade aufgrungd der Einfachheit weggelassen (Proof of Concept) PI-Kaskade statt PID-Kaskade verwendet
Keine Verwendung eines Motorkennfelds, da in Modulen internen Regler benutzt

## Slide 10: Weiteres:
Not-Stop, falls berechneter Winkel zu groß wird
Erweiterung um Ansteuerung des Roboters im Weltkoordinatensystem (vgl. Aufgabe 2-5) durch Verwendung der Transformationsmatrix möglich
Erweiterung um eine Vorsteuerung für besseres Führungsverhalten ohne Beeinflussung der Stabilität möglich

## Slide 11: Aufgetretene Probleme beim Projekt:
Abbildung 6: Zykluszeiten bei WLAN- bzw. Ethernet-Verbindung
Hohe Latenzzeiten bei Kommunikation über WLAN Regelung über LAN-Verbindung (Auch hier immer noch Totzeit in der Regelstrecke)
Ethernet-Kabel beeinflusst Gleichgewicht des Balancierroboters
Abstand der beiden inneren Räder sehr klein, kann unter Umständen zu Kollisionen führen dünnere Befestigungsscheiben für die Räder an den Modulen

## Slide 12: Demonstration

## Slide 13: Quellen
[1] M. T. Watson, D. T. Gladwin, T. J. Prescott and S. O. Conran, “Design and control of a novel omnidirectional dynamically balancing platform for remote inspection of confined and cluttered environments,” 2018 IEEE pp. 473-478. URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8349923&isnumber=8349837
[2] TUM Lehrstuhl für Regelungstechnik, “Skriptum zum Praktikum Reglerimplementierung auf Mikrocontrollern” 2019